ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Αρ. πρωτ. 1223

Ηράκλειο: 12/07/2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα:

- Δύο (2) Η/Υ

- Δύο οθόνες αφής μεγάλου μεγέθους (42”&55”)

- Δύο UPS

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α

Προϋπολογισμός δαπάνης 6.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 30 ημέρες.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως  στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ έως την 22/07/2016 -12:00

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Καραγιάννης Βαγγέλης

email: vkarag at ics dot forth dot gr

τηλ: 2810391457

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ποιότητα και όροι προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Σχόλιο |
| Α.1 | Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων θυρών του | NAI |  |  |
| Α.2 | Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Το σύστημα να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο σύμφωνα με την διάρκεια που ορίζεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή της εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Στην Εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνεται η επί τόπου συντήρησή του και να αποδεικνύεται με γραπτή δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση |  |  |  |
| Α.8 | Για το Β1.1 η αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, για τους υπόλοιπους πίνακες να αναφερθεί αναλυτικά πώς θα αντιμετωπίζονται οι βλάβες. | NAI (να αναφερθεί) |  |  |
| Α.9 | Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Α.10 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. | NAI |  |  |
| Α.11 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| Α.12 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail). | NAI |  |  |
| Α.13 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| B.1.1 | Σταθμοί Εργασίας |  |
| α/α | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Σχόλιο |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο | Ναι |  |  |
| 2 | Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών | 2 |  |  |
| 3 | Κουτί κεντρικής μονάδας | Mini Tower |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 4 | Windows 7 Pro ή Νεώτερο | Ναι |  |  |
|  | Μητρική κάρτα |  |  |  |
| 5 | Υποστήριξη επεξεργαστή οικογένειας x86 | Ναι (Να αναφερθούν οι τύποι επεξεργαστών που υποστηρίζονται) |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 6 | οικογένειας x86 τελευταίας γενιάς, με score σύμφωνα με το PassMark - CPU Benchmark | >=11000 |  |  |
|  | Κύρια Μνήμη |  |  |  |
| 7 | Προσφερόμενη μνήμη συστήματος DDR4 | >=16 GB |  |  |
|  | Θύρες περιφερειακών συσκευών |  |  |  |
| 8 | PCIe x16 | >=2 |  |  |
| 9 | PCIe x 1 | >=1 |  |  |
| 10 | USB 3.0 | >=2 |  |  |
| 11 | USB 2.0 | >=2 |  |  |
| 12 | Interface SATA III ενσωματωμένο | Ναι |  |  |
|  | Μονάδες σκληρών δίσκων |  |  |  |
| 13 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 14 | Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο | >=500GB |  |  |
| 15 | Τεχνολογίας SATA III | Ναι |  |  |
|  | Μονάδες οπτικών δίσκων | Ναι |  |  |
| 16 | DVD Recorder (Να είναι από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο) | Ναι |  |  |
|  | Δικτυακές συνδέσεις |  |  |  |
| 17 | Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet (auto sensing) | 1 |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών |  |  |  |
| 18 | Μνήμη κάρτας γραφικών όχι διαμοιραζόμενη | >=2GB |  |  |
| 19 | Έξοδοι Display Port,HDMI | Ναι |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου. |  |  |  |
| 20 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. | Ναι |  |  |
| 21 | Ποντίκι έξι πλήκτρων laser | Ναι |  |  |
| 22 | Κάρτα ήχου | Ναι |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 23 | Δυνατότητα ανίχνευσης παραβίασης του Η/Υ | Ναι |  |  |
| 24 | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών | Ναι |  |  |
| 25 | Τροφοδοτικό συστήματος με απόδοση έως 90% | Ναι |  |  |
| 26 | Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα πληροί τις προδιαγραφές Energy Star 5.2, EPEAT, CE, TUV, CECP,WEEE | Ναι |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 27 | Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε έτη (5) | Ναι |  |  |
| 28 | Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | Ναι |  |  |
| 29 | Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω σύστημα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του ιδίου διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| B.1.2 | Οθόνη Αφής 55" (έξι (6) σημείων) |  |
| α/α | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Σχόλιο |
|  | Γενικά |  |  |  |
| 1 | Αριθμός προσφερόμενων συσκευών | 1 |  |  |
| 2 | Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 3 | Τύπος | LED |  |  |
| 4 | Χρώμα | Να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Διαγώνιος | 55" |  |  |
|  | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6 | Φωτεινότητα | >=450cd/m2 |  |  |
| 7 | Αντίθεση | >=1300:1 |  |  |
| 8 | Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time) | =<12ms |  |  |
| 9 | Λόγος Διαστάσεων | 16:9 |  |  |
| 10 | Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) | >=178ο/178ο |  |  |
| 11 | Τεχνολογία 3D | Ναι |  |  |
| 12 | Σημεία Αφής (ταυτόχρονα) | >=5 |  |  |
| 13 | Γυαλί προστασίας | Να αναφερθεί το πάχος |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες αναλύσεις |  |  |  |
| 14 | Με σύνδεση σε υπολογιστή | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x1200,1920x1080,1920x1200 |  |  |
| 15 | Με σύνδεση σε πηγή video | 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
| 16 | DVI - D | Ναι |  |  |
| 17 | Display port | Ναι |  |  |
| 18 | VGA (D -Sub ) | Ναι |  |  |
| 19 | Rj45 | Ναι |  |  |
| 20 | RS 232 (D-Sub 9) | Ναι |  |  |
| 21 | Είσοδος Ήχου (3,5mm) | Ναι |  |  |
| 22 | USB | Ναι |  |  |
| 23 | HDMI | Ναι |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
| 24 | Ενσωματωμένα δύο ηχεία | >=10W / ηχείο |  |  |
| 25 | Κατανάλωση ενέργειας | Να αναφερθεί |  |  |
| 25 | Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT) | Ναι |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 26 | Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2) | Ναι |  |  |
| 27 | Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | Ναι |  |  |
| B.1.3 | Οθόνη Αφής 42" (έξι (6) σημείων) |  |
| α/α | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Σχόλιο |
|  | Γενικά |  |  |  |
| 1 | Αριθμός προσφερόμενων συσκευών | 1 |  |  |
| 2 | Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 3 | Τύπος | LED |  |  |
| 4 | Χρώμα | Να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Διαγώνιος | 42" |  |  |
|  | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6 | Φωτεινότητα | >=450cd/m2 |  |  |
| 7 | Αντίθεση | >=1300:1 |  |  |
| 8 | Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time) | =<12ms |  |  |
| 9 | Λόγος Διαστάσεων | 16:9 |  |  |
| 10 | Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) | >=178ο/178ο |  |  |
| 11 | Τεχνολογία 3D | Ναι |  |  |
| 12 | Σημεία Αφής (ταυτόχρονα) | >=5 |  |  |
| 13 | Γυαλί προστασίας | Να αναφερθεί το πάχος |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες αναλύσεις |  |  |  |
| 14 | Με σύνδεση σε υπολογιστή | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x1200,1920x1080,1920x1200 |  |  |
| 15 | Με σύνδεση σε πηγή video | 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
| 16 | DVI - D | Ναι |  |  |
| 17 | Display port | Ναι |  |  |
| 18 | VGA (D -Sub ) | Ναι |  |  |
| 19 | Rj45 | Ναι |  |  |
| 20 | RS 232 (D-Sub 9) | Ναι |  |  |
| 21 | Είσοδος Ήχου (3,5mm) | Ναι |  |  |
| 22 | USB | Ναι |  |  |
| 23 | HDMI | Ναι |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
| 24 | Ενσωματωμένα δύο ηχεία | >=10W / ηχείο |  |  |
| 25 | Κατανάλωση ενέργειας | Να αναφερθεί |  |  |
| 25 | Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT) | Ναι |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 26 | Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2) | Ναι |  |  |
| 27 | Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | Ναι |  |  |
| B.1.4 | UPS |  |
| α/α | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Σχόλιο |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο | Ναι |  |  |
| 2 | Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών | 2 |  |  |
| 3 | Τύπος | Line Interactive |  |  |
|  | Ισχύς |  |  |  |
| 4 | Παρεχόμενη Ισχύς (VA) | >=1500VA |  |  |
| 5 | Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) | 900W |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Μπαταρίας |  |  |  |
| 6 | Αυτονομία Μπαταρίας | >=4,5min (σε πλήρη φορτίο) |  |  |
| 7 | Τύπος Μπαταρίας | Να αναφερθεί |  |  |
| 8 | Αριθμός Μπαταριών | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Προστασία |  |  |  |
| 9 | Προστασία από βραχυκυκώματα | Ναι |  |  |
| 10 | Προστασία από βύθισματα (τάσης) | Ναι |  |  |
| 11 | Προστασία από υπέρταση | Ναι |  |  |
|  | Θύρες |  |  |  |
| 12 | Θύρα USB | NAI |  |  |
| 13 | Εξοδοι IEC 320 C13 | >=2 |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
| 14 | Λογισμικό διαχείρισης | Ναι (να αναφερθούν οι λειτουργίες) |  |  |
| 15 | Ένδειξη λειτουργίας (φόρτιση / αποφόρτιση) | Ναι |  |  |
| 16 | Διαστάσεις / Βάρος | Να αναφερθούν |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 17 | Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον από δύο έτη (2) | Ναι |  |  |
| 18 | Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | Ναι |  |  |